附件1：泰州市市直道路养护管理考核办法

附件2：泰州市市政养护工程日常巡查工作方法

市政养护工程日常巡查工作方法

一、施工单位日常巡查工作要求

1、施工单位建立日巡查登记、记录制度，日常巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，提前上报巡查人员名单及对应巡查路段至项目监理部。

2、巡查人员必须经过培训上岗。巡查时，工作人员必须规范着装。携带简易测量工具、巡查记录本等。

3、日常巡查宜以步行、慢速车行目测为主，辅以照片或视频，详细记录病害发生的具体位置，准确描述发现的问题。

4、日常巡查按照招标文件及合同约定，至少每日一巡，于当日下午16点前将整理汇总的日巡查记录报项目监理部，严禁伪造巡视记录。

5、加大雨雾、雨雪冰冻天气和事故易发路段巡查频次。

6、巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，特殊情况可设专人看护。日常巡查中发现下列情况之一时，巡查人员应立即设置警示防护标志并上报，并设专人维持现场安全，在现场监视直至应急处置人员到场，相关部门应立即启动应急预案。

A、道路出现异常沉陷、空洞;

B、路面出现大于100mm的错台；

C、井盖、雨水口篦子丢失；

D、路面出现严重积水、积冰等严重影响道路正常使用的现象。

注：日常巡查工作用表详见附件

二、监理工作控制要点

1、项目监理部编制日常巡查计划，进行人员分工，各由一名专业监理工程师负责一个标段，对本标段的日常巡查工作负责；

2、每人每天至少巡查一个路段，以2个月为周期，完成本年度养护范围内所有路段的日常巡查考核工作；

3、巡查内容、巡查方法与施工单位相同，每日形成巡查原始记录并整理汇总；

4、抽查施工单位上报的前一天相同路段的巡查记录并进行比对，分析施工单位日常巡查工作的完成质量，每天进行考核评价；

5、针对巡查发现的病害问题，判断损坏原因及损坏程度，确定养护范围及方案，并提出合理建议。

处 罚 措 施

| 序号 | 事由 | 处罚措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未建立健全管理制度、安全生产责任制 | 罚款5000元 |  |
| 2 | 未安排专人进行日常巡查，未做到“定点定人” | 罚款10000元 |  |
| 3 | 未对巡查人员教育培训、未定期进行安全、技术交底 | 罚款5000元 |  |
| 4 | 未规范着装、安全文明巡查 | 罚款1000元/次 |  |
| 5 | 未每日上报巡查记录 | 罚款2000元/次 |  |
| 6 | 巡查记录敷衍了事、弄虚作假 | 罚款5000元/次 |  |
| 7 | 未认真进行日常巡查，巡查区域相关问题被群众举报而又未在巡查记录中体现的 | 罚款5000元/次 |  |
| 8 | 发生媒体曝光而负有责任的 | 罚款20000元/次 |  |
| 9 | 不服从建设单位、监理单位管理 | 罚款100000元/次 |  |

市政养护工程日常巡查工作用表

| 路段名称： |  | 巡查单位： |
| --- | --- | --- |
| 巡查人员： |  | 时间： |
| 序号 | 部位 | 巡查内容 | 存在病害 | 具体位置（附影像资料） | 初步维修建议 | 备注 |
| 1 | 道路 | 路面外观 | 沥青路面 □ 线裂、网裂、龟裂； □ 拥包、车辙、沉陷、翻浆； □ 剥落、坑槽、啃边； □ 路框差、唧浆、泛油； |  |  |  |
|  |  |  | 水泥混凝土路面 □ 线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝和破碎板； □ 接缝料损坏、边角剥落； □ 坑洞、表面纹裂、层状剥落； □ 错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷； |  |  |  |
|  |  |  | 块石铺砌路面 □ 边缘损坏、低洼沉陷、路面隆起； □ 坑洞、错台； □ 松动、不平整； |  |  |  |
|  |  |  | 水泥混凝土预制砌块路面 □ 砌块松动、缺损、错台； □ 局部沉陷、压碎、检查井四周烂边； |  |  |  |
|  |  | 附属设施 | 声屏障、标志牌 □ 声屏障的连接螺栓和连接螺栓应齐全有效，结构牢固、完整，表面清洁； □ 标志牌松动、倾斜，应保持整齐、清洁； 分隔带、护栏和隔离墩 □ 应整齐、清洁、无缺损； □ 具有防撞功能的，应具有反光警示标识，并保持醒目； □ 路缘石类分隔带，应稳固、顺直、不松动、不变形； |  |  |  |
|  |  | 道路施工引起的病害 | □ □ |  |  |  |
|  |  | 道路积水及其他 | □ □ |  |  |  |
| 2 | 人行道 | 面层 | □ 砌块填缝料散失； □ 路面砖松动、破损、错台、凸起或凹陷； □ 检查井沉陷或凸起； |  |  |  |
|  |  | 缘石 | □ 松动、破损； □ 挤压、拱胀变形； □ 不稳固、不顺直； |  |  |  |
|  |  | 树池 | □ 树池边框与人行道相接不平顺； □ 混凝土树池剥落、露筋、翘曲或拱胀变形； □ 铸铁类和再生塑料类断裂或缺失； |  |  |  |
|  |  | 台阶 | □ 破损或失稳； |  |  |  |
| 3 | 管道 | 排水管道 | □管道塌陷； □违章占压； □违章排放； □私自接管； □建设工地及周边排水设施巡视检查； |  |  |  |
|  |  | 检查井 | □ 检查井及周围路面出现沉陷、凸起或破损； □ 井具、井盖、井箅断裂、缺失或不配套； □井框盖是否变形、破损或被埋没； □井盖和井框之间高差和间隙超限； □井盖和井框之间突出、凹陷、跳动或有声响； □井盖标识错误； |  |  |  |
|  |  | 雨水口 | □雨水箅丢失或破损； □雨水口框破损，雨水箅孔眼堵塞； □盖框间高差和间隙超限； □雨水口框突出、凹陷或跳动； □散发异味； |  |  |  |
| 3 | 桥梁 | 桥面铺装 | □ 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边； □ 桥头跳车等； |  |  |  |
|  |  | 伸缩装置 | □ 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、堵塞等； □ 是否造成明显跳车； |  |  |  |
|  |  | 排水设施 | □ 泄水孔堵塞、排水设施缺损等； |  |  |  |
|  |  | 栏杆、防撞护栏 | □ 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等； |  |  |  |
|  |  | 防护网 | □ 锈蚀、缺损、变形、松动等； |  |  |  |
|  |  | 挡土墙、护坡、调治构筑物 | □ 开裂、破损、塌陷、倾斜等； |  |  |  |
|  |  | 上部结构、下部结构 | □ 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等； |  |  |  |
|  |  | 人行天桥、地下通道等 | □ 异常变化、缺陷、积水等； |  |  |  |
|  |  | 桥名牌、限高牌、限载牌 | □ 松动、倾斜、污损等； |  |  |  |

巡查反馈表

| 巡查路段： |
| --- |
| 巡查时间： |
| 序号 | 巡查项目 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 城市道路 | 人行道 | 人行道积水、道板砖残缺、破损、松动等 |  |
|  |  |  | 盲道不连续，行进和提示盲道设置不规范 |  |
|  |  |  | 人行道在交叉路口、居住区出入口、人行横道等出入口未设置缘石坡道 |  |
|  |  | 车行道 | 沥青路面出现坑槽、裂缝、拥包、车辙、翻浆、剥落等病害；混凝土路面存在开裂、坑洞、错台、拱胀等病害 |  |
|  |  |  | 标识标线不清晰；有明显沉陷、脱空隐患 |  |
|  |  |  | 路面车道存在积水时间超过2小时且积水深度超过15cm现象 |  |
|  |  | 附属设施 | 侧平石不顺直，存在缺失、损坏或倾斜等病害 |  |
|  |  |  | 消火栓部件缺损、锈死，存在漏水现象 |  |
|  |  | 飞线、箱体整治 | 道路上空存在私拉乱接的飞线；箱体占压人行道 |  |
|  |  | 其他问题 |  |  |
| 2 | 城市桥梁 | 桥面铺装 | 存在局部坑槽、拥包、车辙或桥头跳车等病害； |  |
|  |  | 伸缩缝 | 存在宽度超限、胶皮脱离、缝隙中有异物、联接松动等病害； |  |
|  |  | 护栏 | 临空（高度大于1米）未设置护栏； 栏杆扶手和端部存在破损、缺失、露筋或锈蚀等病害；桥梁栏杆存在松动 |  |
| 2 | 城市桥梁 | 泄水孔 | 堵塞或缺失，雨天桥面排水不顺畅 |  |
|  |  | 限载限行标志 | 缺失或存在较明显的损坏及不正常现象 |  |
|  |  | 其他问题 |  |  |
| 3 | 地下管网 | 管道 | 存在违章排放、错接乱接等现象 |  |
|  |  | 井盖 | 破损、缺失、下沉、有异响 |  |
|  |  | 雨水边井 | 排水不通畅；井内有垃圾、树叶堵塞 |  |
|  |  | 出水口 | 在晴天出水口有水流入河道 |  |
|  |  | 其他问题 |  |  |
| 4 | 园林绿化 | 养护状况 | 行道树和绿地内有明显死树，树上有较大断枝、枯死枝；绿地内（含树穴、绿篱）有大面积杂草、农作物等 |  |
|  |  | 安全隐患 | 树木支撑缺损；绿地内存在塌陷 |  |
|  |  | 其他问题 |  |  |
| 5 | 小区环境及设施 | 基础设施 | 小区道路、外立面等共用部位有大面积破损 |  |
|  |  |  | 小区外墙及附着物脱落或有脱落危险 |  |
|  |  |  | 路灯照明损坏 |  |
|  |  |  | 下水管网漫溢 |  |
|  |  | 环境卫生 | 地面及绿化带有大量垃圾 |  |
|  |  |  | 乱涂、乱贴小广告 |  |
|  |  |  | 公共卫生间未及时打扫 |  |
|  |  |  | 电动车违规充电 |  |
|  |  | 物业服务规范 | 按要求设置公益广告（不少于3处） |  |
|  |  |  | 公共区域设置禁烟标识 |  |
| 5 | 小区环境及设施 | 物业服务规范 | 建立公示栏，主动公示物业收费、公维资金使用、公共收益收支等信息 |  |
|  |  | 其他问题 |  |  |
| 6 | 建筑工地 | 文明施工 | 施工现场未在醒目位置设置施工铭牌，标明项目名称，面积，建设、设计和施工单位的名称及工程项目负责人姓名等信息 |  |
|  |  |  | 施工现场四周未设置连续、封闭的围档（管线、水利、道路等工程除外）；围挡高度不足2.2米；砖砌围墙使用粘土、杂土砌筑，存在空心墙 |  |
|  |  |  | 施工现场出入口未设置车辆冲洗池，未配备高压冲洗设备，门卫和疫情防控制度不全；施工现场出入口、作业区、生活区，主干道未采用砼硬化 |  |
|  |  |  | 施工现场脚手架外侧未设置绿色密目式安全网，材科堆放不整齐，标识不清晰 |  |
|  |  |  | 土方未及时清运，未采取固化、覆盖或绿化等措施；建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化，网、膜覆盖 |  |
|  |  |  | 在建工程兼做住宿，施工区域和公用生活区无明显划分，消防措施和制度缺失 |  |
|  |  |  | 生活设施（如食堂、阿所、浴室等）不符合要求，无应急措施和急救器材 |  |
|  |  |  | 易燃易爆物品未单独存放 |  |
|  |  |  | 食品卫生无除四害（灭蝇灯、灭鼠药投放，喷洒记录等）措施 |  |
|  |  |  | 施工现场未严格落实封闭式集中管理各项措施，施工现场出入口无专人负责对进入人员进行测温、登记，核对人员“苏康码”情况 |  |
|  |  | 其他问题 |  |  |

巡查组长（签字）：

附件4:养护范围

| 2023年泰州市市政养护项目一标段（迎春路以南区域） |
| --- |
| 序号 | 道路 | 桥梁 |
| 1 | 青年路（迎春路-永定路） | 青年路超越桥、青年路希望桥、青年路青年桥、青年路新高桥 |
| 2 | 海陵路（迎春路-海军大道） | 海陵路渡江桥、海陵路爱民桥、海陵路永陵桥、海陵路杨庄桥、海陵路禹风桥、海陵路玉带桥、海陵路净因寺桥 |
| 3 | 鼓楼路（迎春路-淮河路） | 鼓楼路文渊桥、鼓楼路军河桥、鼓楼路三元桥、鼓楼路为民桥、鼓楼路鼓楼大桥 |
| 4 | 引凤路（福龙桥-太湖路） | 引凤路三忠桥、引凤路富乐桥、引凤路引凤桥 |
| 5 | 春晖路（迎春路-凤凰路） | 春晖路朱新桥、春晖路水深桥 |
| 6 | 东风路（迎春路-凤凰路） | 东风路东山寺桥、东风路莲花池桥 |
| 7 | 济川路（宝带桥（含）-泰盛路） | 济川路宝带桥、济川路夏家桥、济川路金凤桥、济川路红庙桥、济川路凌家桥 |
| 8 | 永泰路（青年路-东风路） | 永泰路丹凤桥、永泰路安泰桥 |
| 9 | 梅兰路（青年路-泰盛路） | 梅兰路润泰桥、梅兰路理工桥、梅兰路彩凤桥、梅兰路林南桥 |
| 10 | 永晖路（青年路-东风路） | 永晖路永晖桥、永晖路玉凤桥 |
| 11 | 凤凰路（凤凰大桥（含）-泰康路） | 凤凰路凤凰大桥、凤凰路双凤桥、凤凰路盛和桥、凤凰路吴埭桥、凤凰路朱楼桥 |
| 12 | 广场东支路（凤凰路-永兴路） | 广场东支路惠民桥 |
| 13 | 广场西支路（凤凰路-永兴路） | 广场西支路利民桥、广场二号桥、广场三号桥、广场四号桥、广场五号桥 |
| 14 | 永兴路（青年路-兴泰路） | 永兴路生产河桥、永兴路西刘河桥、永兴路盛唐桥、永兴路祥凤桥 |
| 15 | 盛唐路（凤凰路-永定路） | 盛唐路濮家桥 |
| 16 | 御园路（永兴路-永定路） | 御园路御园路桥 |
| 17 | 西谢路（永定路-周山河路） | 西谢路西谢桥 |
| 18 | 太湖路（泰州大道-鼓楼路） | 太湖路刘西河桥 |
| 19 | 洪泽湖路（泰州大道-东风路） |  |
| 20 | 周山河路（泰州大道-鼓楼路） | 周山河路刘西河桥 |
| 21 | 海军大道（泰州大道-兴泰路） | 海军路支前桥、海军西路踏浪桥、海军东路扬帆桥 |
| 22 | 泰州大道东侧慢车道和人行道（永定路-周山河路） |  |
| 23 | 淮河路（鼓楼南路-东风南路） |  |
| 24 | 黄河路（海陵南路-泰州大道） |  |
| 25 | 栖霞山路（云龙湖路-海军大道） |  |
| 26 | 人民路(泰州大道-钟山南路） |  |
| 27 | 钟山路（海军大道-淮河路） |  |
| 28 | 金山路（洪泽湖路-周山河路） |  |
| 29 | 紫金路（洪泽湖路-周山河路） |  |
| 30 | 吴陵路（炼油厂-迎春路） | 吴陵路水景桥、吴陵路吴陵桥 |
| 31 | 吴洲路（炼油厂-迎春路） | 吴州路菖蒲桥、吴州路永兴桥、吴州路海珠桥 |
| 32 | 江州路（森北大桥（不含）-江州桥（含）） | 江州路王家河桥、江州路大庆桥、江州路景庄桥、江州路江州桥 |
| 33 | 育才路（春兰路-迎春东路） | 育才路七里河西桥、育才路领誉桥 |
| 34 | 泰安路（迎春路-凤凰路） | 泰安路泰安桥、泰安路戴凌桥 |
| 35 | 泰康路（迎春路-凤凰路） | 泰康路大寨河桥、泰康路大冯河桥 |
| 36 | 云龙湖路（海陵南路-钟山路） |  |
| 37 | 盛唐路（周山河路-太湖路） |  |
| 38 | 东谢路（周山河路-双河初中） |  |

| 2023年泰州市市政养护项目二标段（迎春路（含）以北区域） |
| --- |
| 序号 | 道路 | 桥梁 |
| 1 | 森园路（江州路-兴泰路） | 森园路紫金桥、森园路林丰桥、森园路老东河桥、森园路古槐桥、森园路永安桥、森园路祥和桥、森园路森园路桥、森园路沙沟桥、森园路任庄桥、森园路许郑桥、 |
| 2 | 海阳路（吴洲路-东进小区） | 海阳路扬桥、海阳路破桥、海阳路东升桥、海阳路东进桥 |
| 3 | 扬州路（长江大道-招贤桥） | 扬州路九龙桥、扬州路招贤桥 |
| 4 | 东进路（江州路-南通路） | 东进路西仓桥 |
| 5 | 南通路（东风路-兴泰路） | 南通路七里河桥、南通路斜桥、南通路五里河桥 |
| 6 | 人民路 (迎春路以北)（迎春东路-迎春西路） |  |
| 7 | 迎宾路（东风路-兴泰路） | 迎宾路礼宾桥、迎宾路如归桥 |
| 8 | 迎春路（祥泰路-先锋河桥（含）） | 迎春路海光排水沟桥、迎春路西门桥、迎春路金吾桥、迎春路经武桥、迎春路林机涵桥、迎春路海宁桥、迎春路鲍坝桥、迎春路东原桥、迎春路响林桥、迎春路十里铺桥 |
| 9 | 青年路（海阳路-迎春路） |  |
| 10 | 海陵路（迎江桥（不含）-海阳路）、海陵路（人民路-迎春路） | 海陵路海陵大桥 |
| 11 | 鼓楼路（海阳路-迎春路） | 鼓楼路芦洲桥、鼓楼路文峰桥、鼓楼路文昌桥 |
| 12 | 春晖路（宏基花园-迎春路） | 春晖路肖庄桥、春晖路春晖桥、春晖路鲍马桥 |
| 13 | 春兰路（森园路-济川路） | 春兰路纪庙桥、春兰路兰花桥、春兰路兰品桥、春兰路升真桥 |
| 14 | 东风路（新通扬运河桥 （不含）-迎春路） | 东风路安平桥、东风路东风桥 |
| 15 | 红旗大道（泰东河-军民河桥（不含）） | 红旗大道1#桥、红旗大道2#桥、红旗大道3#桥、红旗大道4#桥、红旗大道5#桥、红旗大道6#桥、红旗大道7#桥、红旗大道8#桥、红旗大道9#桥、红旗大道10#桥、红旗大道16#桥 |
| 16 | 秋雪湖大道（宁启铁路-芝田路） | 秋雪湖大道1#桥、秋雪湖大道2#桥、秋雪湖大道3#桥 |
| 17 | 苏红路（淤溪-苏陈） | 苏红路1#桥、苏红路3#桥 |
| 18 | 淤红路（淤溪交界处-泽兰路） | 淤红路1#桥、淤红路2#桥 |
| 19 | 芝田路（东南环路-秋雪湖大道） | 芝田路2#桥、芝田路3#桥、芝田路4#桥、芝田路6#桥、芝田路8#桥、芝田路9#桥 |
| 20 | 泽兰路（中桥路-淤红路） | 泽兰路2#桥、泽兰路3#桥、泽兰路4#桥、泽兰路5#桥、泽兰路6#桥、泽兰路7#桥、泽兰路8#桥 |
| 21 | 东南环路（启扬高速-红旗大道最终至苏红路） | 东南环路1#桥、东南环路2#桥、东南环路3#桥、东南环路6#桥、东南环路7#桥 |
| 22 | 石羊路（泽兰路-秋雪湖渔业观光园） | 石羊路1#桥 |
| 23 | 红粟路（泽兰路-江海高速北侧） | 红粟路2#桥、红粟路4#桥 |
| 24 | 泰联路（泽兰路-芝田路） |  |
| 25 | 红粟路（泽兰路-江海高速北侧） |  |
| 26 | 泰联路（泽兰路-芝田路） | 泰联路1#桥、泰联路2#桥、泰联路3#桥 |
| 27 | 中桥路（泽兰路-红旗大道北侧） |  |
| 28 | 中菱路（泽兰路-红旗大道北侧） | 中菱路1#桥 |
| 29 | 泰良路（红旗大道北侧-中桥路东侧） | 泰良路1#桥 |
| 30 | 军民路（芝田路-东南环路） | 军民路1#桥 |
| 31 | 广达路（兴泰公路西侧-兴泰路西侧） |  |